## Slide 1
UNIVERZITET U ZENICI
INSTITUT “KEMAL KAPETANOVIĆ” U ZENICI
Metalografski laboratorij
Metalografijom ulazimo u dušu metala
i otkrivamo skrivene tajne

## Slide 2
Mikroskopska analiza na svjetlosnim mikroskopima uključuje ispitivanja:
čistoće materijala u smislu prisustva tipa, količine i rasporeda nemetalnih uključaka,
veličine primarnog austenitnog zrna,
veličine sekundarnog zrna u mikrostrukturi,
mikrostrukture livenog gvožđa – oblik, raspored i veličinu grafita,
mjerenje debljine – metalnih prevlaka, boje, oksidnih slojeva,
veličine i rasporeda karbida u meko žarenom i kaljenom stanju,
mikrostrukture nakon raznih vidova termičke obrade,
mikrostrukture i makrostrukture zavarenih spojeva,
mikrostrukture na termoenergetskim postrojenjima metodom replika,
tvrdoće zavarenih spojeva,
mikrotvrdoće u cilju utvrđivanja dubine naugljeničenja ...

## Slide 3
Laboratorij u svom sastavu ima:
odjeljenje sa svjetlosnim (optičkim) mikroskopima,
odjeljenje za termičku obradu i
odjeljenje sa skenirajućim elektronskim mikroskopom.
Za metalografska ispitivanja potrebno je izvršiti pripremu izbruska u cilju dobivanja ogledalasto sjajne površine
U tu svrhu se koristi oprema i potrošni materijal renomiranih proizvođača: Buehler, Struers, Metkon

## Slide 4: OPREMA ZA PRIPREMU UZORAKA
CUT mašina za rezanje uzoraka
ABRASIMET 2
Presa za upresavanje uzoraka
u plastičnu masu
SIMPLIMET 2
Mašina za brušenje i poliranje uzoraka
PHOENIX BETA

## Slide 5: Akreditovane metode ispitivanja
Predmet ispitivanja materijali/proizvodi | Vrste ispitivanja | Standardne metode ispitivanja
Čelik | Određivanje sadržaja nemetalnih uključaka | ASTM E 45-13 BAS ISO 4967:2014
Čelik i metalni materijali | Određivanje veličine zrna | ASTM E 112-13 BAS EN ISO 643:2014
Metalni materijali | Određivanje debljine prevlake | BAS ISO 1463:2005
Čelik | Određivanje dubine razugljeničenja | ASTM E 1077-01(R2005) BAS EN ISO 3887:2018
Liveno gvožđe | Određivanje mikrostrukture grafita | BAS EN ISO 945-1:2010
Alatni čelici i čelici za ležajeve | Određivanje rasporeda karbida | BAS ISO 5949:1999
Metalni materijali | Ispitivanja bez razaranja - Ispitivanje površine pomoću metalografskih replika | BAS ISO 3057:1998
Metalni materijali | Ispitivanje tvrdoće po Vikersu - Ispitna metoda | BAS EN ISO 6507-1: 2018
Metalni materijali – zavareni spojevi | Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala - Ispitivanje tvrdoće elektrolučno zavarenih spojeva | BAS EN ISO 9015-1:2012
Metalni materijali – zavareni spojevi | Ispitivanje razaranjem zavarenih spojeva na metalnim materijalima – Makroskopsko i mikroskopsko ispitivanje zavarenih spojeva | BAS EN ISO 17639: 2014

## Slide 6: Oprema za ispitivanje
Svjetlosni optički mikroskop OLYMPUS PMG3
Uređaj za pripremu uzoraka na terenu
TRANSPOL- 2
Uređaj za ispitivanje tvrdoće i mikrovrdoće ZWICK

## Slide 7: Nemetalni uključci
Sulfidi
Nenagriženo
Posmatrano pri povećanju: x 100
Fosfidi
Nenagriženo
Posmatrano pri povećanju: x 1000
Sulfidi i karbonitridi
Nenagriženo
Posmatrano pri povećanju: x 500

## Slide 8: ZRNO
Zrno sa dvojnicima, legura na bazi Ni
Nagriženo u reagensu Kalling
Posmatrano pri povećanju: x 500
Primarno zrno, čelik sa više od 0,20 %C
Nagriženo u reagensu pikrinska kiselina
Posmatrano pri povećanju: x 100
Primarno zrno, čelik sa manje od 0,20 %C
Nagriženo u reagensu NITAL
Posmatrano pri povećanju:
x 100

## Slide 9: GRAFIT
Mikrostruktura metalne osnove sivog liva,
perlit sa fosfidnim eutektikumom
Nagriženo u reagensu NITAL
Posmatrano pri povećanju:
x 500
Mikrostruktura nodularnog liva,
perlit feritom oko nodula
Nagriženo u reagensu NITAL
Posmatrano pri povećanju: x 100

## Slide 10: Mjerenje debljine sloja
Sloj nikla
Nenagriženo
Posmatrano pri povećanju: x 100
Sloj boje i cinka
Nenagriženo
Posmatrano pri povećanju: x 500
Boja
Cink
Cink
Boja
Sloj cinka
Nenagriženo
Posmatrano pri povećanju: x 100

## Slide 11: Prodor oksida na uzorcima cijevi
Prodor oksida na vanjskom zidu cijevi
Nenagriženo
Posmatrano pri povećanju: x 500
Prodor oksida na unutrašnjem zidu cijevi
Nagriženo 2%HNO3
Posmatrano pri povećanju: x 100
Razugljeničenje na vanjskom zidu cijevi
Nagriženo 2%HNO3
Posmatrano pri povećanju: x 100

## Slide 12: Raspored i veličina karbida
Čelik 100Cr6
Karbidna mreža
Nagriženo u 10%HNO3
Posmatrano pri povećanju: x 100
Čelik 100Cr6
Raspored i veličina karbida
Nagriženo u 2%HNO3
Posmatrano pri povećanju: x 1000
Čelik 100Cr6
Difuzni karbidni niz
Nagriženo u 10%HNO3
Posmatrano pri povećanju: x 100

## Slide 13: Termički tretman ugljeničnog čelika za poboljšanje C60 : 850°C/30 minuta Nagriženo u 2%HNO3; Posmatrano pri povećanju x 500
Hlađeno sa peći,
Mikrostruktura:
martenzit i trustit
Hlađeno sa peći,
Mikrostruktura: ferit + perlit
Hlađeno u ulju,
Mikrostruktura: martenzit
Hlađeno na zraku
Mikrostruktura: perlit + ferit
Tvrdoća 179HV10
Tvrdoća 201HV10
Tvrdoća 203HV10
Tvrdoća 52HRC

## Slide 14
Termički tretman ugljeničnog čelika za poboljšanje C60 : 1050°C/30 minuta Nagriženo u 2%HNO3; Posmatrano pri povećanju x 500
Hlađeno sa peći,
Mikrostruktura: martenzit i trustit
Hlađeno sa peći,
Mikrostruktura: ferit + perlit
Hlađeno u ulju,
Mikrostruktura: martenzit
Hlađeno na zraku
Mikrostruktura: perlit + ferit
Tvrdoća 114HV10
Tvrdoća 206HV10
Tvrdoća 155HV10
Tvrdoća 53HRC

## Slide 15: Makrostruktura zavarenih spojeva
Sučeono zavareni spoj
Konstrukcioni čelik S235
Sučeono zavareni spoj
Konstrukcioni čelik S355J2G3
Ugaono zavareni spoj
Konstrukcioni čelik S235

## Slide 16: Mikrostrukture termoenergetskih postrojenja dobivene metodom bez razaranja – uzimanjem otiska mikrostrukture pomoću replike materijal (ČSN 15128.5) 14MoV6-3
Prisutni perlit i beinit
Ocjena prema VGB S 517: 2b
Posmatrano pri povećanju x 500
Nagriženo 5%HNO3
Ferit sa ogrubljenim karbidima po granicama zrna.
Mikrostruktura materijala je degradirana
Ocjena prema VGB S 517: 3a
Posmatrano pri povećanju x 500
Nagriženo 5%HNO3

## Slide 17: Tvrdoća zavarenih spojeva
Materijal čelik X10CrMoVNb 9-10
Materijal čelik 13CrMo4-5

## Slide 18: Ispitivanje dubine naugljeničenja metodom ispitivanja tvrdoće HV3
Otisci tvrdoće HV 3 na presjeku uzorka
Tvrdoća HV 3 na ispitana u dva niza u cilju mjerenja dubine naugljeničenja

## Slide 19: Površinski otvrdnuti slojevi
965
1030
1051
Mikrotvrdoća HV 1
Cementirani sloj
Temperatura ispitivanja : 28 °C
Materijal: čelik 20CVrMo5
Mikrotvrdoća HV 0,5
Nitrirani sloj
Temperatura ispitivanja : 20 °C
Materijal: čelik X45CrSi9-3+QT
Mikrotvrdoća HV 1
Cementirani sloj
Temperatura ispitivanja : 28 °C
Materijal: čelik 17CrNiMo6

## Slide 20
Hvala na vašem vremenu koje ste izdvojili
gledajući ovaj dokument